## Slide 1: COMMON DATA
July – 2014
Nhat Luu

## Slide 2: Content
Introduce about common data
How to use common data
How to get common data (SDM)
How to update common data (SDM)
How to synchronize common data (SDM)

## Slide 3: Introduce about common data
Common data bao gồm
  Status của thiết bị (Status info)
  Thông tin System (System info)
  Thông tin Probe (Probe info)
  Thông tin Image (Image info)
  Thông tin được tạo và quản lý bởi chính thread đó
Mỗi common data được quy định bởi một ID duy nhất (*_CID)
  VD: Common data của PresetSrv là PRESET_CID
  Các ID này được khai báo trong \common\include\id_defs.h
Main common data

## Slide 4: Introduce about common data
Status Info
System Info
Image Info
Probe Info

## Slide 5: How to use common data
Xử dụng artlib library
  Artilib library là bộ thư viện cung cấp các function giúp cho việc sử dụng shared memory (common data), thread, event, semaphore …
Các hàm liên quan đến common data
  cre_com
  com_adr
  del_com
  del_com_enforce (sử dụng riêng cho eyeball)

## Slide 6: com_adr
Dùng để lấy common data
Trả về 0 nếu thành công và ngược lại
Các parameter tương ứng
  a_com: pointer của common data
  comsz: size của common data
  com_no: ID của common
VD: efvPolling (\proper\acquisition\efv\efv_polling.c)
  com_adr(&common,&comsize,ACQ_EFVCOMMON_CID)
Int com_adr(void **a_com, DWORD *comsz, WORD com_no)

## Slide 7: cre_com
Dùng để tạo mới common data
Trả về 0 nếu thành công và ngược lại
Các parameter tương ứng
  a_com: pointer của common data
  com_no: ID của common
  comsz: size của common data
VD: etInitial (\proper\sdm\status\echotrack\echotrack.c)
  cre_com( &g_pEtMesCom, ETMES_CID, sizeof(etMESCOM_t))
int cre_com(void **a_com, WORD com_no, DWORD comsz)

## Slide 8: del_com
Dùng để xóa common data
Trả về 0 nếu thành công và ngược lại
Các parameter tương ứng
  com_no: ID của common
del_com_enforce tương tự như trên nhưng được sử dụng riêng cho eyeball
Int del_com(WORD com_no)

## Slide 9: Release common data
Tại sao cần xóa common data và khi nào?
Số common data cho phép sử dụng được quy định trong file artlib.ini
Limit common data
PCPF
App1
Total CD:
47
App2
50
51

## Slide 10: Introduce about common data (SDM)
Common data
IMAGE Information
STATE Information
SYSTEM Information
PROBE Information
State Change Flag
Image B Info
Image M Info
Image Header
Image D Info
Probe Data
SDM
Servers
COMMON_DATA_t (\common\cdata\common_data.h)

## Slide 11: Initialize common data (SDM)
Được khởi tạo trong main thread của PCPF
Common Data
_tWinMain
(\proper\initial\winmain.c)
Initial
(\proper\initial\initial.c)
InitSystem
(\proper\initial\initial.c)
InitCommonData
(\proper\initial\initial_sub.c)

## Slide 12: Initialize common data (SDM)
Việc khởi tạo bao gồm 2 giai đoạn
cre_com
(COMDATA_CID)
cre_com
(CCB_CID)
NewState
OldState
StateChg
Probe
System
Image
Create shared memory
Create pointer shared memory

## Slide 13: Get common data (SDM)
Xử dụng cdal library để lấy các giá trị trong common data (SDM)
SDM
Servers
Common Data
cdal
void cGet*(CCB_t *p_cacb, …)

## Slide 14: Set common data (SDM)
Các hàm cập nhật giá trị common data nằm trong cdw_*.c (proper\sdm\status\cdw\) với cấu trúc cSet*
Mỗi thành phần trong common data đều có một flag update tương ứng theo dạng RF_*_t
Để cập nhật giá trị common data thực hiện 2 bước:
  Gọi macro set ON cho các flag update tương ứng
  Gọi đến hàm cSet* tương ứng với common data đó để thực hiện update
VD:
  mSET_COMDATA (StateAIP, Aip, ON, rfImageBAIP)
  cSetStateAip( aCCB, rfStateAIP, &StateAIP )
mSET_COMDATA

## Slide 15: Synchronization
Tại sao lại cần synchronize?
THREAD A
Where 2?
THREAD B
Data
Value:
1
Read => 1
Read => 1
Write 2
2
3
Write 3

## Slide 16: Synchronize common data (SDM)
Overview
Introduce about servers
Event for notify
Notify server

## Slide 17: Synchronize common data (SDM) Overview
SDM (Status decision manager) sẽ chịu trách nhiệm cập nhật các giá trị trong main common data
PanelSrv
Eventman
SDM
Common Data
Servers
cSet*
ExecuteEventFlg

## Slide 18: Synchronize common data (SDM) Introduce about servers
Do chỉ có SDM được cập nhật main common data nên khi các giá trị được cập nhật, cần thông báo các server sử dụng các thông tin này cập nhật lại giá trị
Các server được notify có các điểm chung sau:
  Server (thread) có TID được đăng ký trong TaskID_tbl array (\proper\initial\initial.c)
  Trong quá trình initial, khởi tạo event cá nhân *_FID
  Thực hiện việc chờ event sau khi kết thúc việc initial
Việc khởi động của SDM luôn thực hiện sau các server trong TaskID_tbl

## Slide 19: Synchronize common data (SDM) Introduce about servers
Quy trình khởi động của các server đồng bộ common data với SDM
Thread A
…
Thread B
Thread C
PCPF
SDM
Event A_FID
Event B_FID
Event C_FID

## Slide 20: Synchronize common data (SDM) Event for notify
Việc notify các server được thực hiện thông qua event cá nhân của riêng từng server
  VD: Việc notify server GraphicSrv sẽ thông qua event GRAPHSRV_FID
Các event này sẽ được khai báo trong SDM_ADDRESS_t struct (\proper\sdm\include\sdm_defs.h)
  Event được khai báo theo dạng T_FLG* *_flg
Việc open các event này sẽ được thực hiện trong hàm SdmInitLocal (\proper\sdm\initial\sdm_init_sub.c) trong quá trình initial của SDM

## Slide 21: Synchronize common data (SDM) Notify server
SDM_SRV_BITS_t struct (\proper\sdm\sdm_flg.h) lưu các cờ cho synchronizing server về việc có notify cho server đó
Để thông báo sẽ notify server mong muốn update common data, sử dụng macro
  VD: mSET_EXEC_SRV(EXEValidProbe)
SDM sử dụng hàm ExecuteEventFlg (\proper\sdm\interface\sdm_ifc_sub.c) để notify các server
mSET_EXEC_SRV(EXE*)
Event Executing
Request Flag Setting Macro
Danh sách các server notify
(\proper\sdm\include\exec_srv_defs.h)

## Slide 22: Synchronize common data (SDM) Notify server
SDM
Common Data
cSet*
Server A
Server B
mSET_EXEC_SRV
ExecuteEventFlg
Update
Get
Notify
A_FID
B_FID

## Slide 23
Thank you